# Справочная информация

# по однофазному электросчётчику ЭСО

ПКФ «БЕТАР» в своём развитии идёт по пути создания полного ассортимента бытовых приборов ресурсов. Были разработаны и освоены в производстве приборы учёта воды, газа, проведён полный комплекс работ по подготовке производства счётчиков тепла. Электроэнергия – это последний ресурс, который осваивает фирма.

В настоящее время на предприятии проведена разработка и подготовка производства бытового однофазного электросчётчика. Ниже приведено его краткое описание:

## Назначение и область применения

| Счётчики ЭСО производства ООО «ПКФ «БЕТАР» предназначены для учёта активной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц, а также (в опциональных исполнениях) для передачи по линиям связи данных о потреблении электроэнергии на диспетчерский пункт Автоматизированной системы комплексного учёта энергоресурсов (АСКУПЭ) «Инспектор». Нормативно-правовое обеспечение Соответствие ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 | Рис. 1. Общий вид электросчётчика ЭСО |
| --- | --- |

## Технические особенности:

- Энергонезависимая память

- Внутренний тарификатор (до 4-х тарифов).

- Наличие (опционально) 2-х устройств для измерения тока:

в фазной линии – шунт

в нулевой линии - трансформатор

- Отображение на жидкокристаллическом индикаторе количества потреблённой электроэнергии, текущего тарифа, даты/времени, помесячного потребления за последние 13 месяцев.

- Электронная пломба

- Интерфейсы – ИК-порт (всегда), RS-485 (опционально)

- Возможность установки как на дин-рейку (35 мм по ГОСТ Р МЭК 60715-2003), так и на посадочное место индукционного счётчика

## Технические параметры

Класс точности					1

Номинальное напряжение				230 В

Базовый (максимальный) ток			5 (60) А (опционально 10 (100) А)

Частота						50 Гц

Передаточное число импульсного выхода	5000 имп./кВт(ч

Диапазон рабочих температур			-40…+55(C (при температурах ниже -20(C

ЖКИ может не отображать информацию, но учёт электроэнергии ведётся. При повышении температуры до -20(C работоспособность ЖКИ самовосстанавливается)

Габаритные размеры, не более			141(143(62

Масса, не более					0,6 кг

Межповерочный интервал				16 лет

Срок службы						30 лет

### Возможность программирования

При необходимости смены времени/даты, тарифного расписания, чтения журналов событий используется ИК-адаптер и компьютерная программа (конфигуратор).

ИК-адаптер представляет собой кабель, на одном конце которого USB-порт (подключается к компьютеру), на другом – ИК-приёмопередатчик. Возможно использование как ИК-адаптера БЕТАР, так и аналогичного устройства производства концерна «Энергомера» (САНТ.301126.002).

Имеется подробная инструкция по работе с программой. Заглавное окно программы показано на Рис. 2

Рис. 2. Заглавное окно программы конфигурирования ЭСО

### Конструктивные элементы

Рис. 3. Основные элементы счётчика (вид со снятой клеммной крышкой)

Рис. 4. Монтаж на щиток и дин-рейку

## Поставка

В комплект поставки включаются:

- Счётчик

- Руководство по эксплуатации + паспорт

- Пломба

- Пломбировочная проволока 0,5м

На паспорт и индивидуальную коробку наклеивается этикетка с указанием выходных данных прибора.

Рис. 5. Пример этикетки с выходными данными

Каждый электросчётчик упаковывается в индивидуальную тару. Количество приборов в групповой таре – 20.

При заказе необходимо указать исполнение и часовой пояс (в формате МСК ( ХХ)

Таблица исполнений, доступных к заказу на сегодняшний день:

| № п/п | Исполнение | Класс точ-ности | Базовый (максимальный) ток | Тип интерфейса | Кол-во каналов измерения тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭСО-211.1АL1Q | 1 | 5 (60) | ИК-порт | 1 (шунт) |
|  | ЭСО-211.1АLR1Q | 1 | 5 (60) | ИК-порт + RS-485 | 1 (шунт) |
|  | ЭСО-212.1АL1Q | 1 | 5 (60) | ИК-порт | 2 (шунт + трансформатор) |
|  | ЭСО-212.1АLR1Q | 1 | 5 (60) | ИК-порт + RS-485 | 2 (шунт + трансформатор) |

## Планы по развитию

1. По ЭСО в дальнейшем, по мере решения ряда технических вопросов, планируется расширение номенклатуры по следующим направлениям:

максимальный ток – до 100 Ампер

интерфейсы – M-Bus, KNX

доп.опция – реле управления нагрузкой.

О готовности к производству новых модификаций будет сообщаться дополнительно.

2. В настоящее время подходит к завершению разработка однофазного однотарифного электросчётчика в миниатюрном корпусе. Данный прибор будет предназначен для монтажа только на дин-рейку.

3. Планируется разработка трёхфазного электросчётчика.

ООО "Производственно-коммерческая фирма "БЕТАР"

Россия, 422980, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Энгельса, 129Т

тел./факс: 8-800-500-45-45; +7 (84342) 5-69-69

е-mail: info@betar.ru

http://www.betar.ru